## Slide 1
SIS-131 • ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS
Simulador de CPU de 8 Bits en Excel / VBA
Modelado a nivel de transferencia de registros (RTL) basado en la Arquitectura Von Neumann.
Ingeniería de Software
Procesador Von Neumann
Willman Eduardo Miranda Rivero

## Slide 2
VISIÓN GENERAL
Arquitectura del Sistema
Memoria RAM Unificada
256 bytes mapeados en formato hexadecimal compartidos entre código y datos.
Unidad de Control
Gestión de ciclo secuencial mediante registros PC, IR, MAR, MDR y SP.
ALU y Registros
Procesamiento aritmético en AX y BX con actualización automática de banderas.

## Slide 3
MAPA DE MEMORIA RAM
Segmentación de 256 Bytes (00h - FFh)
Instrucciones Ensamblador
Variables y Resultados
Estructura LIFO (SP = FFh)
Segmento de Código
Direcciones 00h a 0Fh (16 Bytes)
Segmento de Datos
Direcciones 10h a EFh (224 Bytes)
Segmento de Pila (Stack)
Direcciones F0h a FFh (16 Bytes)

## Slide 4
Opcode | Mnemónico | Tamaño | Descripción Operacional
10h / 11h | MOV reg, imm | 2 Bytes | Carga valor inmediato en AX o BX
13h / 14h | STORE [dir], reg | 2 Bytes | Guarda contenido de registro en RAM
20h / 25h | ADD AX, imm / BX | 1-2 Bytes | Suma acumulativa en registro AX
23h | DEC BX | 1 Byte | Decrementa BX y actualiza bandera ZF
32h / FFh | JNZ dir / HLT | 1-2 Bytes | Salto condicional si ZF==0 / Detención
REPERTORIO ISA
Instrucciones Principales

## Slide 5
EJECUCIÓN SECUENCIAL
Ciclo de Instrucción de 4 Fases
01
Fetch
Lectura de la RAM hacia el registro IR
02
Decode
Decodificación de Opcode por la Control Unit
03
Execute
Cómputo en ALU o salto condicional JNZ
04
Store
Escritura del resultado en registro o memoria

## Slide 6
DEMOSTRACIÓN PRÁCTICA
Multiplicación por Sumas Sucesivas (3 × 4)
0Ch
Valor final acumulado (12 Decimal)
1. Inicialización
Acumulador AX = 00h, Contador BX = 03h
2. Acumulación Bucle
Suma iterativa de 04h a AX controlada por JNZ
3. Guardado en Memoria
STORE de resultado final en RAM[10h]

## Slide 7
VERIFICACIÓN DE ESTADO
Traza de Registros del Bucle
Vuelta 1
AX = 04h
BX = 02h
ZF = 0 (Salta a 04h)
Vuelta 2
AX = 08h
BX = 01h
ZF = 0 (Salta a 04h)
Vuelta 3
AX = 0Ch
BX = 00h
ZF = 1 (Fin de Bucle)
Escritura
RAM[10h] = 0Ch
PC = 0Ch
Estado COMPLETADO

## Slide 8
IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA
Motor Visual en Excel y VBA
Mapeo Matricial
Traducción matemática de direcciones hexadecimales a celdas exactas de Excel.
Animación de Buses
Destello en tiempo real de los buses de datos y direcciones mediante DoEvents.
Log de Eventos
Registro cronológico detallado de micro-operaciones con marca de tiempo.

## Slide 9
INGENIERÍA DE SOFTWARE
Gestión y Repositorio GitHub
Estructura
Metodología
/src: Libro Excel (.xlsm) y módulo (.bas)
/docs: Diagrama Mermaid (.mmd)
README.md: Documentación técnica
GitHub Projects: Tablero Kanban activo
Commits: Historial atómico y semántico
Control de Versiones: Trazabilidad de cambios

## Slide 10
¡GRACIAS!
SIS-131 • Universidad Católica Boliviana