## Slide 1
DEFENSA TÉCNICA Y ARQUITECTURA DE HARDWARE
Simulador de CPU Von Neumann en Excel VBA
Willman Eduardo Miranda Rivero

## Slide 2
Arquitectura del Sistema (Modelo Von Neumann)
Diseño hardware simplificado implementado íntegramente sobre una hoja de cálculo interactiva en Excel.
Unidad de Control (UC)
Interpreta los opcodes mediante un motor Select Case y gestiona el flujo del programa.
ALU (Aritmético-Lógica)
Realiza operaciones de 8 bits y actualiza las banderas de estado (Zero, Carry, Sign).
Memoria RAM & Buses
Matriz bidimensional de celdas direccionadas por buses virtuales de datos y direcciones.
Organización de Registros y Segmentación
Mapeo físico exacto de los componentes internos de la CPU dentro de la hoja Excel.
Celda S7 (Acumulador AX)
Registro principal de propósito general para almacenamiento temporal de resultados y cálculos ALU.
Celda W7 (Registro Auxiliar BX)
Segundo registro de apoyo para operaciones binarias combinadas y direccionamiento de operandos.
Contador de Programa (PC) y registro de banderas dinámicas Z (Zero), C (Carry) y S (Sign).
Celdas C7 y AA7 (PC & Flags)

## Slide 3
El Ciclo de Instrucción de la CPU
Secuencia fundamental de 4 fases ejecutada de forma continua en cada ciclo de reloj del simulador.
1. FETCH (Búsqueda)
La CPU lee la dirección del PC (C7) y extrae el Opcode y operando desde la matriz RAM.
2. DECODE (Decodifica)
La Unidad de Control evalúa el byte mediante estructuras condicionales Select Case.
3. EXECUTE (Ejecución)
La ALU procesa la operación matemática o lógica y evalúa las banderas de estado.
4. STORE (Almacena)
Escribe resultados en registros, memoria RAM y registra el evento en el TextBox con scroll.

## Slide 4
Opcode | Instrucción | Descripción Operativa
10h | MOV AX, imm | Carga un valor inmediato directamente en el registro acumulador AX.
11h | MOV BX, imm | Carga un valor inmediato en el registro auxiliar BX.
12h | MOV AX, BX | Copia el contenido del registro BX dentro del acumulador AX.
13h / 14h | STORE [dir], AX / BX | Escribe el valor actual de AX o BX en la celda de memoria RAM especificada.
15h / 16h | LOAD AX / BX, [dir] | Lee un dato desde una celda de la RAM y lo carga en AX o BX.
Repertorio ISA: Transferencia de Datos y Memoria
Instrucciones encargadas de mover constantes y datos entre registros y la memoria RAM.

## Slide 5
Opcode | Instrucción | Descripción Operativa
20h / 21h | ADD AX, imm / BX | Suma valor inmediato o BX a AX (AX = AX + operando) con wrap-around de 8 bits.
22h / 23h | INC AX / DEC BX | Incrementa o decrementa registros individuales, actualizando Zero y Sign.
24h / 25h | DEC AX / SUB AX, imm | Decrementa AX o resta un valor inmediato evaluando la bandera Carry (C).
26h / 2Ahl | SUB AX, BX / SUB BX | Realiza resta binaria entre registros y actualiza flags de estado en AA7.
27h / 28h | CMP AX, imm / BX | Compara mediante resta interna sin modificar registros, solo altera banderas.
Repertorio ISA: Operaciones Aritméticas (ALU)
Instrucciones para cómputos matemáticos de 8 bits y actualización de banderas lógicas.

## Slide 6
Opcode | Instrucción | Descripción Operativa
30h | JMP dir | Salto incondicional: Modifica el PC (C7) para desviar la ejecución a otra dirección.
31h | JZ dir | Salto condicional (Jump if Zero): Salta si la bandera Zero está activa (ZF = 1).
32h | JNZ dir | Salto condicional (Jump if Not Zero): Salta si la bandera Zero está inactiva (ZF = 0).
FFh | HLT | Detiene de forma segura el ciclo de ejecución y finaliza el programa activo.
Repertorio ISA: Control de Flujo y Sistema
Instrucciones de salto condicional/incondicional y detención de seguridad de la CPU.

## Slide 7
Programas de Prueba: Suma Sucesiva y Lectura RAM
Validación algorítmica de operaciones aritméticas y persistencia de datos en memoria.
Programa 1: Multiplicación por Sumas Sucesivas
Utiliza acumulaciones iterativas con bucles basados en DEC AX y saltos condicionales para calcular productos aritméticos.
Validación de ALU y Bucle
Programa 2: Operaciones con Memoria RAM
Carga datos almacenados previamente en celdas de la matriz RAM, realiza operaciones auxiliares y guarda resultados con STORE.
Validación de Direccionamiento

## Slide 8
Programa de Prueba III: Bifurcación Condicional
Demostración avanzada de control de flujo evaluando resultados mediante comparaciones y saltos.
Lógica del Algoritmo de Bifurcación
Compara un registro frente a un valor inmediato empleando la instrucción CMP AX, imm (Opcode 27h), actualizando la bandera Zero (ZF).
Posteriormente, la instrucción JZ (Opcode 31h) desvía el flujo del programa de manera dinámica según el resultado de la comparación lógica.
Evaluación de Banderas
El estado de las banderas en la celda AA7 permite la toma de decisiones en tiempo de ejecución.

## Slide 9
Thx :D
Arquitectura modular, consola interactiva con historial y control total del ciclo de hardware en Excel VBA.
Preguntas y Respuestas (Q&A)